## Slide 1
오탐 억제 로직 상세 — VLM 2차 검증 · 추적 확정
L3 VLM 2차 검증 (SigLIP2)
탐지 박스 영역을 잘라 이미지-텍스트 유사도로 재판정
긍정 문구 (이것이 맞는가)
• 안전조끼를 입은 사람의 항공 사진
• 광산 현장의 덤프트럭 항공 사진
• 굴착기·유조차·픽업트럭 항공 사진
오탐 유발 문구 (이것은 아닌가)
• 자갈·암석 더미, 쇄석 파편
• 바닥의 긴 그림자, 빈 흙바닥
• 방수포, 공사 잔해
오탐 문구 유사도가 더 높으면 해당 박스 제거
L4 시간축 추적 확정 (ByteTrack)
프레임 간 동일 객체를 추적, 최근 5회 중 3회 이상
확인된 객체만 ‘확정’ 처리
스냅샷 타임라인
t1
감지
t2
감지
t3
미감지
t4
감지
t5
감지
5회 중 4회 감지 → 확정 → 알림 발생
효과
• 한두 프레임에만 잡힌 순간 오탐은 알림 미발생
• 미확정 추적 샘플은 L5 학습 데이터로 저장

## Slide 2
AI 탐지 파이프라인 구조 (5단계)
드론 항공 영상 특성(소형 객체, 자갈·그림자 오탐)을 고려해 탐지 → 보완 → 검증 → 추적 단계로 분리
드론
영상
스냅샷
L1 이중 모델 탐지
YOLO26 + D-FINE
두 모델 병행 추론
WBF 박스 융합
단일 모델 누락 보완
L2 타일 분할 탐지
SAHI 방식
768px 타일 재탐지
전체 결과와 융합
원거리 소형 객체 탐지
L3 VLM 2차 검증
SigLIP2 영역 재판정
긍정 vs 오탐 문구 비교
자갈·그림자 필터링
유사 패턴 오탐 제거
L4 시간축 추적
ByteTrack 추적
N회 중 M회 확인 시 확정
확정 객체만 알림
순간 오탐 → 오경보 차단
확정 이벤트
위험 알림
아카이브 저장
관제 UI 표시
L5 학습 데이터 자동 수집 (Active Learning)
저신뢰 탐지·검증 탈락 샘플 자동 저장 → 향후 파인튜닝 데이터셋으로 축적
분석 프로파일별 실행 단계 — 운영 상황에 따라 속도/정확도 선택
빠름
L1 + L3
짧은 분석 주기(2초 이하), 경량 모델로 빠른 순환
균형
L1 + L2 + L3 + L4
타일 분할·추적 포함, 기본 운영 모드
정밀
L1 ~ L5 전체 + 이중 모델
전체 단계 실행, 최대 정확도

## Slide 3
용어 설명 — 적용 기술
YOLO26 · D-FINE — 객체 탐지 AI
사람
차량
사진 속 위치를 박스로 표시
사진에서 사람·차량이
어디 있는지 네모 박스로
찾아내는 AI 모델.
성격이 다른 모델 2개를
함께 돌려 서로 놓친
것을 보완.
WBF — 박스 융합
모델 A·B가 그린 박스를
평균해 하나로
두 모델이 같은 물체에
각각 그린 박스를
평균 내서 하나로 합치는
계산 방법.
박스 위치가 더 정확해짐.
SAHI — 타일 분할 분석
조각 확대 → 작은 사람 발견
고해상도 사진을 바둑판
처럼 잘라 조각마다
확대 분석하는 기법.
멀리 있어 몇 픽셀로만
찍힌 사람도 찾아냄.
SigLIP2 — 이미지·문장 비교 AI
탐지 영역
↔ '사람' 문장: 85점
↔ '자갈' 문장: 12점
더 닮은 쪽으로 판정
이미지가 어떤 문장과 더
닮았는지 점수로 매기는 AI.
탐지된 영역이 '사람'보다
'자갈 더미' 문장에 가까우면
오탐으로 보고 삭제.
ByteTrack — 객체 추적
#7
#7
#7
연속 사진에서 같은 물체에
같은 번호를 붙여 추적
연속된 사진에서 같은
물체를 계속 따라가며
번호를 붙이는 기술.
여러 번 반복 확인된
물체만 진짜로 인정.
오탐 · 미탐 — 왜 5단계인가
오탐 (잘못 인식)
자갈·그림자를 사람으로 착각
→ SigLIP2 검증 + 추적 확정이 걸러냄
미탐 (놓침)
작게 찍힌 사람·차량을 못 찾음
→ 이중 모델 + 타일 분할이 보완